Contacts :								Date de réalisation : 01/10/2014

Onema

5, square Félix Nadar

94 300 Vincennes

Circonscription de bassin

Adour-Garonne

Etat de la situation au

1er octobre 2014

Présentation des observations ONDE

Identification de faits marquants sur les habitats et le fonctionnement des milieux aquatiques

Dossier suivi par :

Lionel SAINT-OLYMPE

Délégation Inter-Régionale Sud-Ouest

Adresse :

7 Bd de la Gare

31500 TOULOUSE

Tél : 05.62.73.76.83 / 06.77.07.69.94

Courriel : lionel.saint-olympe@onema.fr

Avec la collaboration des Services Départementaux de l’Onema

# SOMMAIRE

SOMMAIRE	3

1	INTRODUCTION	4

A.	BSH Bassin des DREAL	4

B.	Contribution Onema	4

2	ETAT DE L’ECOULEMENT DANS LES COURS D’EAU	5

A.	ONDE en quelques lignes	5

B.	Valorisation des données de ONDE	6

C.	Situation au 1er octobre 2014	7

D.	Evolution de la situation par rapport aux campagnes précédentes	10

E.	Comparaison interannuelle	11

3	Identification de faits marquants sur les habitats et le fonctionnement des milieux aquatiques	12

A.	Evénements hydro-climatiques remarquables	12

B.	Conséquences sur les habitats et le fonctionnement des milieux aquatiques	14

4	SYNTHESE	15

# INTRODUCTION

- BSH Bassin des DREAL

Le Bulletin de Situation Hydrologique (BSH) de Bassin des DREAL (Direction Régionale de l'Environnement, l'Aménagement et du Logement) décrit l'état des ressources en eau d’un bassin à une date donnée. Il est constitué d’un ensemble de cartes, de graphiques d’évolution et de leurs commentaires qui présentent la situation quantitative des ressources en eau du bassin selon des grands thèmes (pluies efficaces, débits des cours d’eau, niveau des nappes souterraines, état de remplissage des barrages-réservoirs, milieux aquatiques). Il peut également fournir une information synthétique sur les arrêtés préfectoraux pris pour limiter les usages de l’eau durant la période d’étiage.

L’élaboration de ces bulletins de Bassin par la DREAL coordonnatrice de Bassin est le résultat d’une collaboration de différents producteurs et gestionnaires des données, à savoir :

- Météo-France qui élaborent les bulletins pluviométriques,

- les DREAL du bassin concerné qui produisent les données sur les débits des cours d'eau et l'état de remplissage des barrages (en collaboration avec d’autres acteurs, ex. EDF, les grands lacs de Seine, etc.). Chaque région du bassin élabore un bulletin régional, leur fréquence de parution est généralement mensuelle,

- les Services Géologiques Régionaux (SGR) du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) qui communiquent les informations sur les niveaux des nappes,

- l’Onema qui rend compte des observations du réseau ONDE et de certains faits marquants concernant l’état des milieux aquatiques (cf. § suivant).

Les BSH de Bassin des DREAL sont directement accessibles sur le site http://www.eaufrance.fr Leur fréquence de parution est bimensuelle.

- Contribution Onema

L'objectif de la contribution Onema au BSH de Bassin des DREAL est de mettre à disposition, auprès des principaux acteurs de l’eau du bassin,

- d’une part, les observations collectées dans le cadre de l’observatoire national des étiages (ONDE) qui vise à apporter de l’information sur l’évolution quantitative des ressources en eau sur des secteurs où il n’existe actuellement pas de réseaux de suivi,

- d’autre part, les conséquences des conditions hydro-climatiques remarquables sur les habitats et le fonctionnement des milieux aquatiques.

Cinq contributions Onema sont produites au cours de l’année, réparties de la manière suivante :

- un BSH présentant la situation au 1er juin et intégrant la campagne ONDE de mai

- un BSH présentant la situation au 1er juillet et intégrant la campagne ONDE de juin

- un BSH présentant la situation au 1er août et intégrant la campagne ONDE de juillet

- un BSH présentant la situation au 1er septembre et intégrant la campagne ONDE d’août

- un BSH présentant la situation au 1er octobre et intégrant la campagne ONDE de septembre

Une partie libre reposant sur l’expertise des agents Onema est également proposée, si certains faits marquants concernant les observations sur les milieux aquatiques directement en lien avec les conditions hydroclimatiques ont été identifiés.

Le mode de recueil des données présentées est exclusivement l’observation visuelle, aucune mesure n’est mise en œuvre sur le terrain.

# ETAT DE L’ECOULEMENT DANS LES COURS D’EAU

- ONDE en quelques lignes

L’observatoire national des étiages (ONDE) présente un double objectif de constituer un réseau de connaissance stable sur les étiages estivaux et d’être un outil d’aide à la gestion de crise. Les stations ONDE sont majoritairement positionnées en tête de bassin pour apporter de l’information sur les situations hydrographiques non couvertes par d’autres dispositifs existants et/ou pour compléter les informations disponibles auprès des gestionnaires de l'eau (ex. banque HYDRO).

Sur le terrain, le niveau d'écoulement des cours d'eau est apprécié visuellement selon 3 modalités de perturbations d'écoulement :

- ‘écoulement visible’ : correspond à une station présentant un écoulement continu - écoulement permanent et visible à l'œil nu,

- ‘écoulement non visible’ : correspond à une station sur laquelle le lit mineur présente toujours de l'eau mais le débit est nul.

- ‘assec’ : correspond à une station à sec, où l'eau est totalement évaporée ou infiltrée sur plus de 50% de la station.

Il est toutefois possible de travailler en 4 modalités au niveau départemental (distinction avec la modalité ‘écoulement visible faible’) mais l'exploitation des données pour les périmètres régional, bassin et national ne se fera que sur les 3 modalités décrites précédemment.

De plus, une modalité spécifique ‘observation impossible’ permet d’indiquer que l’observateur n’a pas pu réaliser d’observation propre à l'écoulement du cours d'eau lors de son déplacement sur la station, en raison de conditions exceptionnelles (accessibilité de la station, modification des conditions environnementales propres à la station, etc.).

Le réseau ONDE s’organise selon deux types de suivis : un suivi usuel et un suivi complémentaire. La différence entre ces deux suivis réside dans les périodes et fréquences de mise en œuvre des observations sur le terrain.

- Le suivi usuel

Le suivi usuel vise à répondre à l’objectif de constitution d’un réseau de connaissance. Les observations usuelles doivent être stables dans le temps de manière à constituer un jeu de données historiques permettant l’estimation de l’intensité des étiages estivaux par comparaison des informations obtenues avec celles des années antérieures. Pour cela, l’ensemble des stations est suivi régulièrement à des périodes et fréquences fixes définies au niveau national. Le suivi usuel est réalisé mensuellement de façon systématique sur tous les départements métropolitains sur la période de mai à septembre, au plus près du 25 de chaque mois à plus ou moins 2 jours. Il concerne l'ensemble des stations ONDE du département, c'est à dire un minimum de 30 stations par département.

- Le suivi complémentaire

En dehors des périodes de suivi usuel (cf. paragraphe ci-dessus), l’activation anticipée et l’arrêt de ONDE, ainsi que l'augmentation de la fréquence d'observation, peuvent être ordonnés par les préfets de département (MISE) ou sur décision spontanée des services départementaux de l’ONEMA. Il s’agit du suivi complémentaire dont l'objectif est d'apporter des informations pour la gestion de situations jugées sensibles. Son activation peut également être déclenchée à l'échelle du bassin à l’initiative des préfets coordonnateurs si la situation le nécessite ou par le ministère du développement durable si un état de crise le justifie à l'échelle nationale.

Même s'il est préconisé d'effectuer les observations sur la totalité des stations du réseau départemental, le suivi complémentaire peut également se mettre en place sur un sous-échantillonnage de stations ONDE (ex. sur un bassin versant particulièrement impacté par les prélèvements). La fréquence de prospection est laissée à l'appréciation des acteurs locaux, le maximal peut être hebdomadaire au pire de la crise.

L’observatoire ONDE est rappelé dans la circulaire du 18 mai 2011 relative aux mesures exceptionnelles de limitation ou de suspension des usages de l'eau en période de sécheresse.

Pour plus d’information :

http://www.reseau.eaufrance.fr/ressource/note-technique-onde-accompagnant-courrier-deb

- Valorisation des données de ONDE

Un indice départemental ONDE est estimé selon le calcul suivant :

Il est calculé uniquement si, pour une campagne donnée, une modalité d’écoulement a pu être définie sur chacune des stations du réseau départemental. Dans le cas contraire, seule une représentation graphique de l'évolution des stations selon les modalités d'observation et une représentation cartographique sont proposées.

Ainsi une valeur de l’indice est disponible au minimum 1 fois/mois dans le cadre du suivi usuel,

D’autres valeurs peuvent être également calculées dans le cas du suivi complémentaire pour lequel les prospections de terrain sont nécessairement menées sur l’ensemble des stations du réseau.

- Situation au 1er octobre 2014

- Informations générales relatives au déroulement de la dernière campagne d’acquisition de données

Quelques résultats de cette 5e campagne « usuelle » de l’année n’étaient pas disponibles au moment de la rédaction de ce document.

- Commentaire introductif de l’état de la situation

Les conditions météorologiques du mois de septembre (températures atmosphériques au dessus des moyennes saisonnières, peu de précipitations…) ont entrainé une baisse des ressources en eau sur la majeure partie du bassin Adour-Garonne durant le mois qui vient de s’écouler.

- Carte des écoulements de la dernière campagne – situation au 1er octobre dans le bassin Adour-Garonne

Les cartes ci-après présentent les informations sur l’écoulement des cours d’eau exprimant leur degré d’assèchement selon des modalisés définies (cf. § 2. A), obtenues à l’issue de campagnes de terrain.

Le mois de septembre a été assez chaud et sec. Les conditions climatiques ont donc globalement entrainé une baisse des débits sur la majeure partie des cours d’eau du bassin Adour-Garonne.

Ainsi, globalement, même si la situation hydrologique est toujours favorable aux milieux aquatiques pour une fin de saison estivale, le nombre de station ne présentant pas d’écoulements visibles, ou se trouvant en assec, a sensiblement augmenté depuis la précédente campagne usuelle (13 % des stations suivies à la fin du mois de septembre contre 6% à la fin du mois d’août).

A la fin du mois de septembre, au moment de la campagne usuelle, la tendance était toujours à la baisse des débits, avec plus de 29% de station présentant un écoulement visible mais considérée comme faible.

Depuis, quelques épisodes pluvio-orageux ont permis de retrouver des niveaux d’eau acceptables dans plusieurs sous-bassins. Certains cours d’eau ont même subi des phénomènes de crues (cf chapitre 3.A, ci après).

Représentation cartographique de l’indice ONDE (suivi usuel) au 1er octobre 2014

Les observations des écoulements se traduisent par des indices départementaux encore forts pour la saison mais en diminution sur la quasi-totalité du bassin.

La valeur d’indice la plus faible (7.73) revient au département de l’Ariège, qui subit aussi la plus forte variation de cet indicateur en un mois (perte de presque 2 points par rapport à la fin du mois d’août).

- Evolution de la situation par rapport aux campagnes précédentes

Après une baisse modérée des niveaux d’eau en juin et juillet, et une certaine stabilisation de la situation hydrologique durant le mois d’août, les cours d’eau ont subi une nouvelle diminution de leurs débits durant le mois de septembre.

- Comparaison interannuelle

Cartes présentant une comparaison interannuelle des situations à la même période

En comparant les résultats des observations des écoulements des mois de septembre de ces trois dernières années, on peut se rendre compte que la situation hydrologique est actuellement assez proche de celle de 2013 (année particulièrement « humide ») à la même époque, et beaucoup moins préoccupante que celle de 2012 (année « sèche »).

Septembre 2014 : 53 stations en assec et 28 stations en écoulement non visible (mais des observations sur quelques stations ne sont pas encore disponibles)

Septembre 2013 : 56 stations en assec et 34 stations en écoulement non visible

Septembre 2012 : 201 stations en assec et 76 stations en écoulement non visible.

# Identification de faits marquants sur les habitats et le fonctionnement des milieux aquatiques

Cette partie vise à identifier les observations marquantes sur les milieux aquatiques en lien avec les conditions hydro-climatiques. Elle n’a pas vocation à être exhaustive et est alimentée à partir d’observations liées aux autres missions des agents ONEMA.

- Evénements hydro-climatiques remarquables

Sont uniquement listés les événements hydrologiques, en lien avec les conditions hydro-climatiques, potentiellement impactant pour les habitats et le fonctionnement des milieux aquatiques.

Michaël CHENARD et Jean-Pascal BIANCHI, SD33 : il n'y a pas de grandes différences avec le mois dernier sur le département de la Gironde. La pluviométrie a été très faible mais le niveau des cours d'eau n'est pas préoccupant. Les seuls changements concernent la station du Grave à St-Symphorien qui est passée en situation d’assec, et la station du Lisos qui présente un débit faible alors qu'il était acceptable en août. Ces deux cours d'eau sont des indicateurs d'un début de chute des niveaux d'eau girondins sans que la situation générale mérite de prendre des mesures particulières. 
Le Grave témoigne d’un abaissement de la nappe en tête de bassin et le Lisos signale une baisse des débits en lien avec des prélèvements agricoles.

Véronique FITRZYK, SD46 : une rupture d’écoulement du ruisseau d’Assier (commune d’Assier) a été observé environ 1 km en amont de la vanne présentée sur la photo ci-dessous (le cours d’eau se perd dans un réseau souterrain à ce niveau). Ainsi, le débit du cours d’eau est assuré par le seul lagunage de la STEP de la commune.

Jean-Luc LAURES, SD12 : une crue violente du Dourdou de Camarès est intervenue le matin du  17 septembre 2014 (cf. photos ci-dessous). Des précipitations d'environ 250 à 270 mm ont été enregistrées en 4 heures, sur le haut bassin du Dourdou, entrainant une forte montée des eaux (environ 7 m au pont du Cambon en aval du Dourdou, avec la confluence avec la Sorgue). Le Rance à également subit une forte montée des eaux du même type, ainsi que la Sorgue mais dans une moindre mesure (150 mm de précipitations).

Christian MUSCARDITZ, SD64 : pas de faits marquants pour ce mois de septembre si ce n'est que l'étiage est prononcé sur l'ensemble du département des Pyrénées-Atlantiques.

- Conséquences sur les habitats et le fonctionnement des milieux aquatiques

Sont uniquement décrits les conséquences possibles du déficit hydrique ou des crues morphogènes sur les milieux aquatiques.

Impacts sur les habitats

Les orages évoqués précédemment ont provoqués des modifications notables des habitats : effondrements de berges, modification des faciès suite au transport solide, eaux fortement chargées en matières en suspension (MES)…

Jean-Luc LAURES, SD12 : suite aux crues évoquées dans le paragraphe précédent, des dégâts ont été observés principalement sur les affluents du Dourdou : zones habitées endommagées (en particulier le village de Brusque mais aussi Vabres-l'Abbaye), éboulements et ruptures de murs de soutènement,  arbres arrachés …

Impacts biologiques

Des impacts biologiques (avérés ou suspectés) sont intervenus dans certains secteurs ayant subi une baisse des débits et/ou une augmentation significative des températures.

Véronique FITRZYK, SD46 : au niveau du Ruisseau d’Assier sur la commune d’Assier (cf. chapitre A. ci-avant), l’eau stagne et n’est pas renouvelée. Les températures élevées et le seul débit du lagunage chargé en matières organiques entrainent une consommation d’oxygène accrue. La prolifération de bactéries crée un film bactérien à la surface de l’eau, réduisant encore le taux d’oxygène contenu dans l’eau (<1mg/l le mardi 16 septembre 2014 au matin).

Le risque de mortalité piscicole est accrue (un sandre et les restes d’une brème ont été observés sur le bord du ruisseau.

# SYNTHESE

Même si le mois de septembre a été particulièrement sec sur le bassin Adour-Garonne, et que les débits ont globalement chuté, les conditions hydrologiques et climatiques des mois précédents permettent aujourd’hui aux écosystèmes aquatiques d’aborder ce début de saison automnale de manière plutôt favorable.

# Text boxes

Fin juin 2014

Fin juillet 2014

Fin août 2014

Fin septembre 2014

Fin septembre 2012

Fin septembre 2013

Fin septembre 2014

Ruisseau d’Assier, commune d’Assier : vanne créant la retenue au centre de la commune. Derrière la vanne, l’eau se perd dans un réseau souterrain. (Photographie : J.BEYSSAC Service Départemental ONEMA du Lot)

Le Dourdou de Camarès suite à la crue du 17 septembre 2014

Moulin Neuf, en amont de Vabres-l’Abbaye, département de l’Aveyron.

On peut apercevoir sur ces photographies les dépôts de débris végétaux et les arbres « couchés » par les débits importants.

(Photographies : A. CERDA Service Départemental ONEMA de l’Aveyron)

Irisation créée par le développement d’un film bactérien à la surface de l’eau

(Photographie : J.BEYSSAC Service Départemental ONEMA du Lot)

Sandre retrouvé mort dans la retenue

(Photographie : J.BEYSSAC Service Départemental ONEMA du Lot)